- Codice di identificazione unico del prodotto tipo: K20

- Uso previsto: Sistema di scale modulari con gradini in legno

- Fabbricante: Solidarietà Intrapresa Soc. Coop. Sociale – O.N.L.U.S., Via campo dei Fiori, 3/B; 47122 - Forlì (FC), Italia, Tel. 0543 722777, Fax. 0543 722599, amministrazione@solidarietaintrapresa.it, , website: www.dopera.eu

- Mandatario: Nessuno

- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP): Sistema 2+

- b.   Documento per la Valutazione Europea: EAD 340006-00-0506, Aprile 2016

b1. Valutazione tecnica europea: ETA 13/0867 del 21/06/2018

b2. Nome dell’Organismo di valutazione tecnica (TAB): ITAB-ITC-CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE, Viale Lombardia, 49; 20098 - San Giuliano Milanese (MI), Italia, Tel. +39 02 9806440, Fax. +39 02 98280088, e-mail: segreteria.itab@itc.cnr.it, website: www.itc.cnr.it

b3. Numero di identificazione dell’Organismo notificato: 0970-ITC-CNR

b4. Numero del Certificato emesso: 0970-CPD-0092/CE/FPC13

- Prestazioni dichiarate:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONE | DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA |
| --- | --- | --- |
| DETTAGLI DIMENSIONALI | - | EAD 340006-00-0506, Aprile 2016 |
| Numero Massimo di pedate | 16 pedate |  |
| Larghezza gradino | min. 600 mm, Max. 850 mm |  |
| Alzata | min. 170 mm, Max. 235 mm |  |
| Pedata | da 180 mm a 250 mm |  |
| Profondità gradino | 260 mm e 300 mm |  |
| Spessore gradino | 40 mm |  |
| Altezza del corrimano | da 970 mm a 1170 mm |  |
| TEMPERATURA DELL’ARIA PER L’USO DELLE SCALE | min. +5°C, Max. +30°C |  |
| UMIDITÀ RELATIVA PER L’USO DELLE SCALE | min. 30%, Max. 70% |  |
| REAZIONE AL FUOCO | N.P.D. |  |
| SCIVOLOSITÀ | N.P.D. |  |
| RESISTENZA ALL’URTO | N.P.D. |  |
| ISOLAMENTO ACUSTICO | Non rilevante |  |
| RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE | Non rilevante |  |
| DURABILITÀ¹ | 50 anni |  |

¹ Il dato è valido solo se vengono rispettate le precauzioni d’uso e le note generali riportate sulla scheda prodotto della relativa scala

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:					Fabrizio Amaducci (Direttore Generale)

Forlì, 21/06/2018							  	        ………………………………………